皆野町開発行為等に関する指導方針及び技術的基準

第1　道路

(1)　開発区域との取付道路は事業主の負担において施行し、予定建築物の用途、敷地の規模等に応じて有効幅員6メートル以上とすること。ただし、3,000m2以下の開発行為等については、4メートル以上とすることができる。また、区域内道路は、有効幅員4メートル以上とすること。

(2)　道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続、又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を、道に含むすみ切りを設けること。

(3)　道路の勾配は9％以内であること。ただし、やむを得ないと認められる場合は、小区間に限り12％以内とすることができる。

(4)　降雨等により路面上を流れる水及び近接地帯から道路面に流入する水を処理するため、道路両側にL型あるいはU型側溝を設けること。

(5)　道路は原則として舗装とすること。

(6)　道路は安全対策上から線形及び視距について配慮すること。

(7)　町に帰属することとなる道路の構造については、町主管課と別途協議すること。

(8)　道路防護をするため崩壊防止施設及び交通安全を確保するための防護柵等を設けること。

(9)　道路の路面には電柱等の施設を設置しないこと。

(10)　交通安全施設については、事前に町主管課と協議すること。

(11)　道路は、交通及び宅地サービスの機能確保、災害時の危険性の防止及び災害時の避難、救助、消防活動等の円滑な実施、宅地としての日照、通風等環境の確保を図ること。

第2　区画面積

(1)　分譲地については、165m2以上とすること。また、別荘地については、200m2以上とすること。

(2)　1戸建ての貸家地については、100m2以上とすること。

第3　上水道

(1)　水道施設の整備に要する経費は、すべて事業者の負担とする。

(2)　開発行為等を行い水道施設を設置する場合は、すべて水道法等関係法令に基づき、これを施工すること。

(3)　皆野町簡易水道の給水区域内において給水を受ける場合は、皆野町簡易水道給水条例に基づき町主管課と協議して施工すること。

(4)　皆野長瀞水道企業団の給水区域内において給水を受ける場合は、皆野長瀞水道企業団給水条例に基づき企業団と協議して施工すること。

第4　排水・汚水処理

(1)　開発区域及びその周辺の地域に、溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう設計されていること。

(2)　河川水路敷への放流について護岸擁壁等の施設を整備し、河川水路敷の保護を事業主の責任において行うこと。

(3)　し尿の処理については、公共下水道の処理区域内は秩北衛生下水道組合と協議して施工すること。公共下水道の処理区域外は、合併式浄化槽によること。ただし、合併式浄化槽が設置できない場合は、し尿については汲み取りとし、家庭雑排水については沈殿式分離槽等により上澄を処理すること。

(4)　雨水又は処理水を河川又は水路等に放流する場合は、事前に河川管理者及び水利関係者等の承認を得るとともに水質について町主管課と協議すること。この場合において、放流に起因して紛争が生じたときは、事業主の責任において速やかに解決すること。

(5)　排水施設の設置に要する費用は事業主の負担とする。

(6)　処理施設の維持管理は事業主又は施設利用者において行うこと。

第5　ごみ処理

(1)　ごみの収集、処理については秩父広域市町村圏組合と、集積所の設置については町主管課とそれぞれ協議の上、収集作業に支障を来さないよう措置すること。

第6　消防・保安

(1)　開発区域内には、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い、消防に必要な水利施設を秩父広域市町村圏組合秩父消防本部(以下「消防本部」という。)と協議のうえ事業主が設置すること。

(2)　その他の消防施設について、消防本部の指導に従うこと。

(3)　街路灯、防犯灯等の保安施設については、町主管課と協議のうえ整備すること。

第7　公園緑地等

(1)　事業主は、開発区域内にその区域の利用に供するため、3％程度の公園・緑地又は広場(以下「公園等」という。)を適当な場所に確保するよう努めること。

(2)　公園等は、利用者の有効な利用ができる位置に配置し、著しく狭長又は屈曲のない区画とすること。

(3)　公園等は、遊戯施設等が有効に配置できる形状とし、災害時の避難に資するよう考慮すること。

(4)　公園等には、公園施設以外の施設、工作物その他の物件を設けてはならない。ただし、都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条に掲げる施設等を設置する場合は、あらかじめ公園等を管理することとなる者の同意を得ること。

第8　農(林)地

(1)　農(林)地を転用することによって、飲料水、かんがい用水源の枯渇及び排水に支障を来す恐れのある場合には、事業者の責任において適切に措置するとともに、耕作地との境界には防災用の施設等を設け、隣接農地の耕作に障害を及ぼさないよう十分措置すること。

(2)　近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響を及ぼさないよう措置すること。

第9　文化財

(1)　文化財の所在の有無及び取り扱いについては、事前に教育委員会と協議すること。

第10　駐車場

(1)　住宅用地においては、1戸に1台以上の駐車場を確保すること。

第11　その他

(1)　事業主は工事中の騒音、振動等について付近住民に迷惑を及ぼさないよう努めるとともに、事前に町長と協議し公害防止に協力すること。

(2)　宅地建物分譲等の場合は、努めて自然環境を保存し、やむを得ない場合は、隣地の日照等を考慮し、植樹すること。

(3)　事業施行過程において事業主の責めに帰すべき事由により、開発区域及びその周辺に被害を与えた時は、事業主の責任で速やかにこれを措置すること。

(4)　事業主は工事用の資材運搬等により道路を使用する時は、その経路等について事前に当該管理者と協議し、交通の安全を図りその機能を損なわないよう措置すること。また、開発行為等に起因して道路等に損傷を与えた時は、事業主は直ちに補修し、原状に復すること。